Sonda logică

Proiect AMP

Sonda logică

1.Cerinţele proiectului

Sã se proiecteze şi sã se realizeze o sondã logicã. Sonda va fi alimentatã la +5V şi va avea 2 leduri indicatoare. Pentru "0" logic un LED verde este aprins si celãlalt (roşu) este stins. Pentru "1" logic LED-ul roşu va fi aprins iar cel verde stins.

2.Schema de principiu a sondei logice

Montajul de bazã a sondei logice se realizeazã folosind doi tranzistori: T1 de tip NPN şi T2 de tip PNP. 
Pentru nivel 1 logic sesizat de sondă tranzistorul T1 se va deschide iar pentru nivel 0 logic se va deschide tranzistorul T2. 
Ledul de culoare roşie va indica nivel 1 logic (HIGH) sesizat pe intrarea sondei iar ledul de culoare verde va indica 0 logic (LOW). 
Pentru mare impedanţã ( high z ) ambele leduri luminează (insă mai slab).

D1 - 1 logic 
D2 - 0 logic 
R1,R2,R3 - 2K2 
T1 - NPN (ex. BC171, BC547,BC107) 
T2 - PNP (ex. BC557,BC177)

Sonda logică cu 2 leduri :

3.Sonda logică cu 3 leduri

Montajul se alimentează la 5V c.c. Ledurile indicatoare ale valorilor logice măsurate sunt protejate de câte o rezistenţă de 1K. Ele luminează când E,F şi G au valoarea “0” logic (E pentru “z”, F pentru “1” şi G pentru “0” ).

| D1 | D2 | A | B | C | D | E “z” | F “1” | G “0” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | ON | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ON | OFF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OFF | OFF | z | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

R1 conectează intrarea B la 0V cu posibilitatea ca intrarea să fie conectată la +5V când pe intrarea A apare un nivel logic HIGH.

R2 conectează intrarea C la +5V cu posibilitatea ca intrarea să fie conectată la 0V când pe intrarea A apare un nivel logic LOW.

4.Implementarea in Xilinx şi VHDL

Poarta logică ŞI-NU:

| a | b | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Funcţia booleană care descrie funcţionarea circuitului ŞI-NU este:

Specificaţia unei porţi ŞI-NU:

entity NAND_P is

port (A,B: in bit;

Y: out bit);

end NAND_P;

erchitecture ARHI_1 of NAND_P is

begin

Y<= not A and B;

end ARHI_1;

Circuit conţinând două porţi ŞI-NU:

Specificaţia structurală a acestui circuit:

entity PORTI_SINU is

port(X1, X2, X3: in bit;

Y: out bit);

end PORTI_SINU;

architecture ARHI_STRUCT of PORTI_SINU is

component NAND_P

port (A, B: in bit;

Y: out bit);

end component NAND_P;

signal FIR: bit;

begin

U1: NAND_P port map (X1, X2, FIR);

U2: NAND_P port map (FIR, X3, Y);

end ARHI_STRUCT;

Implementarea montajului cu 3 leduri in Xilinx si VHDL:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity sondab is

port(

A : in boolean;

B : in boolean;

C : in boolean;

F : inout boolean;

G : out boolean;

E : inout boolean

);

end sondab;

architecture sondab of sondab is

begin

process	(A,E)

begin

F<=not(A and E);

end	process;

process (B,C)

begin

E<=not((not B)and C);

end	process;

process (F,E)

begin

G<=not(F and E );

end process;

end sondab;

Bibliografie:

- Îndrumător de lucrări  - Limbajul VHDL – Octavian Creţ, Lucia Văcariu

- Îndrumător de laborator – Analiza şi Sinteza dispozitivelor numerice – Lucia Văcariu, Octavian Creţ

- http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/sondalo.htm

Toate documentaţiile necesare realizării acestui proiect se gasesc pe urmatoarea pagină web creată pentru acest proiect:

www.sondalogica.3x.ro